## Slide 1: Chapitre 3
Architecture des Réseaux Locaux
(sous couche MAC du modèle OSI- Niv 2)

## Slide 2: 1. Définition d’un réseau local (LAN)
Un réseau local, en anglais LAN (Local Area Network) ou en français RLE (Réseau Local d’Entreprise) est un réseau dont la portée est limitée de quelques mètres à plusieurs centaines de mètres. C’est le type de réseau que l’on peut installer chez soi, dans des bureaux ou dans un immeuble. Un LAN, comme tout réseau, repose sur un support de transmission : un câble (en cuivre ou fibre optique) ou, les ondes radio.
IEEE à proposé une architecture normalisant les réseaux locaux : les plus répandus sont Ethernet (85 %) et Token-Ring (15 %).

## Slide 3: 2. Les caractéristiques d’un réseau local (LAN)
Le câblage: constitue l’infrastructure physique, avec le choix entre paire torsadée, câble coaxial et fibre optique.
La méthode d’accès décrit la façon dont le réseau arbitre les communications de différentes stations sur le câble. Elle dépend étroitement de la topologie et donc de l’organisation spatiale des stations les unes par rapport aux autres.
Les protocoles de réseaux sont des logiciels (règles de gestion) qui ‘’tournent’’ à la fois sur les différentes stations et leurs cartes d’interfaces réseaux .

## Slide 4: 2. Les caractéristiques d’un réseau local (LAN)
Le système d’exploitation du réseau (ou NOS pour Network Operating System), souvent nommé gestionnaire du réseau, réside dans les différentes stations du réseau local. Il fournit une interface entre les applications de l’utilisateur et les fonctions du réseau local auxquelles il fait appel par des demandes à travers la carte d’interface.
Le ou les serveurs de fichiers stocke et distribue les fichiers de programmes ou les donnée partageables par les utilisateurs du réseau local.
Le système de sauvegarde est un élément indispensable qui fonctionne de diverses manières soit en recopiant systématiquement tous les fichiers du ou des serveurs, soit en faisant des sauvegardes régulières, éventuellement automatisées.

## Slide 5: 2. Les caractéristiques d’un réseau local (LAN)
Les ponts, les routeurs ou les passerelles constituent les moyens de communication qui permettent à l’un des utilisateurs de ‘’sortir’’ du réseau local pour atteindre d’autres réseaux locaux ou des serveurs distants.
Le système de gestion et d’administration du réseau envoie les alarmes en cas d’incidents, comptabilise le trafic, mémorise l’activité du réseau et aide le superviseur à prévoir l’évolution de son réseau.

## Slide 6: 3. Topologie d’un réseau local (LAN)
La topologie logique, par opposition à la topologie physique, représente la façon dont les données transitent dans les lignes de communication. Les topologies logiques les plus courantes sont Ethernet, Token Ring et FDDI.
Les topologies physiques les plus répandues dans les réseaux locaux sont le bus, l’étoile (star) et l’anneau (ring).

## Slide 7: 3. Topologie d’un réseau local (LAN)
3.1 Topologie en bus

## Slide 8: 3. Topologie d’un réseau local (LAN)
3.2 Topologie en étoile
Dans une topologie en étoile, tous les ordinateurs sont reliés à l’aide d’un câble à un concentrateur. Si l’un des câbles se rompt, seul l’ordinateur relié à ce câble en est affecté.
Toutefois, si le concentrateur tombe en panne, l’ensemble des ordinateurs ne peut plus communiquer.
Aujourd’hui, la topologie la plus répandue est celle de l’étoile qui consiste à relier tous les PC à un équipement central appelé concentrateur (hub ou switch, en anglais). Le câble est constitué de quatre paires de fils de cuivre torsadées et est terminé par des connecteurs RJ45.

## Slide 9: 3. Topologie d’un réseau local (LAN)
3.3 Topologie en anneau
Dans une topologie en anneau, les ordinateurs sont reliés à un seul câble en anneau. Les signaux transitent dans une seule direction.
Chaque ordinateur joue le rôle de répéteur, régénérant le signal, ce qui en préserve la puissance.
Dans cette topologie, les ordinateurs "parlent" à tour de rôle. Un jeton circulant sur le réseau donne le droit d’émettre des données.
Lorsqu’un ordinateur reçoit le jeton et qu’il souhaite "parler", il stocke le jeton, puis envoie sa trame de données, attend de recevoir la confirmation de réception envoyée par l’ordinateur destinataire, puis enfin, passe le jeton.

## Slide 10: 3. Topologie d’un réseau local (LAN)
3.4 Topologie hybride
Dans une topologie hybride, plusieurs topologies sont combinées. La topologie étoile/bus et étoile/anneau sont les plus répondues.

## Slide 12: 4. Méthode d’accès
La méthode d’accès désigne les moyens utilisés pour organiser et réglementer la circulation des informations. Quel que soit le réseau local utilisé, une seule machine à la fois peut normalement être autorisée à émettre sur le câble réseau. Il existe donc plusieurs méthodes qui gèrent de manière différente les conflits d’accès.
La couche liaison (2) du modèle OSI est devisée en deux sous couches :
La couche MAC de bas niveau (Medium Access Control) : son rôle est de partager le support entre toutes les stations. On parle alors de méthode d’accès.
La couche LLC (Logical Link Layer), elle implémente un protocole de liaison dont le rôle est de gérer la communication (contrôle d’erreur).

## Slide 13: 4. Méthode d’accès / problématique
Si 20 ordinateurs exploitent le même support de transmission, quel ordinateur a accès au support ? A quel moment ? Et pour combien de temps ?
Le comité IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) 802 a donner naissance à une série de standards pour couvrir l’ensemble des besoins:
802.2: LLC ;
802.3: Ethernet ; 802.4: jetons sur bus, 802.5: jeton sur anneau; …etc

## Slide 14: 4. Méthode d’accès
4.1 METHODE D’ACCES CSMA/CD IEEE802.3 (topologie en bus)
En anglais : CSMA = Carrier Sense Multiple Access / CD = Collision Detection
En français : Accès multiples avec écoute de la porteuse et détection de collision

## Slide 15: 4. Méthode d’accès
4.1 METHODE D’ACCES CSMA/CD (IEEE802.3)
Pseudo-algorithme :
Emetteur (E) :
Ecoute le câble pour détecter la présence d’un signal
Si transmission en cours alors attendre la fin.
Dés que le support est libre alors transmettre et rester à l’écoute pour détecter les collisions.
Si collision alors E stop l’envoi et attend un délais [0..N] puis retransmet le signal.
Si nouvelle collision alors E stop l’envoi et attend un délais [0..2N] puis retransmet le signal.
Ainsi de suite.

## Slide 16: 4. Méthode d’accès
4.2 METHODE D’ACCES DU JETON (Token Ring) (topologie en anneau)
IEEE 802.5
Pseudo-algorithme : (A transmet à C)
Le jeton circule librement (rouge)sur le réseau.
A
B
C
D

## Slide 17: 4. Méthode d’accès
4.2 METHODE D’ACCES DU JETON (Token Ring) (topologie en anneau)
IEEE 802.5
Pseudo-algorithme : (A transmet à C)
2. L’émmèteur (A) reçoit le jeton libre, lui attache les données à transmettre avec l’adresse de destination (C)
et transmet la trame à (B) avec le jeton
marqué Occupé (bleu).
A
B
C
D

## Slide 18: 4. Méthode d’accès
4.2 METHODE D’ACCES DU JETON (Token Ring) (topologie en anneau)
IEEE 802.5
Pseudo-algorithme : (A transmet à C)
3. B reçoit la trame, compare son adresse avec celle de la destination,
B n’est pas la destination alors elle
Retransmet la trame à la station suivante
A
B
C
D

## Slide 19: 4. Méthode d’accès
4.2 METHODE D’ACCES DU JETON (Token Ring) (topologie en anneau)
IEEE 802.5
Pseudo-algorithme : (A transmet à C)
4. C reçoit la trame, retire les données et marque la trame lue (accuse réception vers A), le jeton est toujours occupé
A
B
C
D

## Slide 20: 4. Méthode d’accès
4.2 METHODE D’ACCES DU JETON (Token Ring) (topologie en anneau)
IEEE 802.5
Pseudo-algorithme : (A transmet à C)
5. D transmet le ACK (l’accusé de réception) à A.
A
B
C
D

## Slide 21: 4. Méthode d’accès
4.2 METHODE D’ACCES DU JETON (Token Ring) (topologie en anneau)
IEEE 802.5
Pseudo-algorithme : (A transmet à C)
6. La station A reçoit la trame, constate que C a bien reçu la trame, la retire et libère le jeton. FIN
A
B
C
D

## Slide 22: 5. Les réseaux FDDI (Fiber Distributed Data Interface)
Les réseaux FDDI (Fiber Distributed Data Interface) ressemblent aux réseaux Token Ring à Jeton. Ils sont constitués de deux anneaux appelés Anneau principal et anneau secondaire. Ils utilisent une méthode d’accès par Jeton, toutefois, cette méthode est plus efficace que le Token Ring traditionnel car plusieurs trames peuvent circuler sur l’anneau simultanément. La vitesse de transfert d’un réseau FDDI est comprise entre 155Mb/s et 622Mb/s.

## Slide 23: 6. Les réseaux ETHERNET
Leur nomination fait référence à l’Ether : type du support utilisé. Ces réseaux ont été normalisés sous la norme IEEE802. 3. Ils sont classé en différente catégories selon :
Le type de support
La longueur de segment
Le débit binaire
Le type de transmission.
Cela a conduit à la normalisation représentée par la désignation :
D Trans L
D : débit binaire
Trans : Type de transmission ( Broad : analogique, Base : numérique)
L : type de support.

## Slide 24: 6. Les réseaux ETHERNET
10 Base 2 : réseau utilisant un câble coaxial fin avec des connecteurs BNC en T avec 30 stations au max par segment. La longueur du segment peut atteindre les 200 m.
10 Base 5 : réseau utilisant un câble coaxial épais en remplaçants les connecteurs BNC par des adaptateurs MAU (Meduim Access Unit) interfaçant le câble principale avec le câble de liaison reliant l’adaptateur à la carte réseau. La longueur du segment peut atteindre les 500 m avec 100 stations au max.
10 Base T : Réseau en topologie étoile utilisant un HUB, la paire torsadée relie chaque station au HUB, elle est de catégorie 2 avec un débit de 10 MB/s.
100 Base T : Réseau en topologie étoile utilisant un HUB puissant ou un switch, la paire torsadée est de catégorie 5 avec un débit de 100 MB/s.
1000 Base T: Réseau en topologie étoile utilisant un switch, la paire torsadée est de catégorie 6 ou plus avec un débit de 1 GB/s.
10 Base F/ 1000 Base Fx : Utilise de la fibre optique comme câble principal avec un FOMAU assurant la conversion des signaux lumineux en signaux électriques
10 Broad 36 : Il utilise un câble coaxial épais et des modems pour la transmission du signal.

## Slide 25: 7. Structure d’une trame ETHERNET
PRE 7 octet | SFD 1 octet | DA 6 octet | SA 6 octet | LEN 2 octet | DATA 0-1500 | PAD 0-46 | FCS 4 octet
Préambule (PRE) : une suite de 10101010 est envoyée sept fois pour synchroniser les horloges de l’émetteur et du récepteur.
Start Frame Delimiter (SFD) : début de la trame 10101011
Destination Address (DA) : l’adresse MAC de la machine destinatrice.
Source Address (DA) : l’adresse MAC de la machine source.
Length (LEN) : longueur du champ DATA qui provient de la couche superieure.
DATA : données à envoyer.
Pading ou bourrage (PAD) : si le champ DATA est < 46 octet, on remplit le champ PAD par des bits de bourrage pour atteindre la taille minimale d’une trame Ethernet valide qui est de 64 octet du champ DA jusqu’au champ FCS.
Frame Check Sum (FCS) : les bits de contrôle pour effectuer la détection des erreurs.

## Slide 26: 8. Les équipements d’interconnexion entre réseaux locaux
  Répéteurs et Concentrateurs (Hubs)
Le concentrateur est un appareil qui régénère les signaux. En effet, le signal émis par la carte Ethernet s’affaiblit en parcourant le câble et, au-delà de cent mètres, il peut devenir trop faible. Cette distance correspond en fait au maximum autorisé par la norme entre un PC et le concentrateur. Un signal émis par un PC est régénéré sur tous les autres ports du concentrateur (il joue le rôle de répéteur).
  Ponts (Bridges)
Lorsque le réseau est formé de deux réseaux locaux distincts, les informations passant de l'un à l'autre doivent obtenir le droit d’accès au médium du deuxième réseau. Le pont permet cette interconnexion au niveau de la couche 2 liaison de données. Le pont est insensible aux protocoles employés par les couches supérieures et Le service assuré par l’interconnexion est le minimum commun.

## Slide 27: 8. Les équipements d’interconnexion entre réseaux locaux
  Commutateurs (Switch)
Un commutateur (switch) est un équipement qui offre une bande passante dédiée pour chaque port (10,100 ou 1 000 Mbit/s par port) alors que le concentrateur partage la bande passante entre tous ses ports. Cela revient à créer un segment Ethernet par port.
Grâce à la fonction d'auto-apprentissage des adresses MAC, l'information envoyée à travers le Switch est directement dirigée vers la machine de destination. Le switch peut être considérer comme un multi-pont.
  Routeurs
Les routeurs sont des commutateurs évolués. Ils fonctionnent au niveau de la couche 3 du modèle OSI. Ils permettent de passer d’un segment de réseau à un autre dans le cas de réseaux segmentés séparés par de grandes distances. Les routeurs sont des machines clé d’Internet, ils assurent la fonctionnalité de routage qui consiste à déterminer le chemin optimale d’une source à une destination. Le paquet passera ainsi de routeur en routeur jusqu'à ce qu’il atteigne sa destination.
  Passerelles (Gateway)
Les passerelles permettent de relier des réseaux locaux de types différents. Ce sont des systèmes matériels et logiciels permettant de faire la liaison entre deux réseaux, servant notamment à faire l’interface entre protocoles différents. Elles fonctionnent sur les couches hautes du modèle OSI.

## Slide 28: Exercice 2 / Serie 3 : La problématique liée au réseau Ethernet est la génération de collisions. Lorsque deux stations décident d’émettre simultanément, elles envoient leurs trames et restent à l’écoute du câble pendant uniquement la durée de l’émission des trames. Si une collision est détectée, les stations remettent de nouveau leurs trames perdues à condition qu’elles aient été à l’écoute du câble lorsque la collision s’est produite. 1)Donner des situations ou les collisions ne sont pas détectées pars des stations émettrices. 2)Un réseau 10base5 a un débit de 10 mbit/s et une longueur maximale possible de 2.5 Km. On supposera que la vitesse de propagation du signal est de 108m/s. quelle est la taille de la plus petite trame possible pour éviter les collisions dans ce type de réseaux. 3)En considérant des trames ayants la taille de la question 2 dans un réseau à un débit de 100Mbit/s (le 100baseTX par exemple), Quelle sera la longueur maximale possible pour ce réseau.

## Slide 29: 1)Donner des situations ou les collisions ne sont pas détectées pars des stations émettrices. Dont lesquelles T ecoute=emission < 2*Tpropag
A
B
T(emission A) < T Propag ---------------------------------- NON
T(emission A) = 2*T Propag ------------------------------ OUI
T(emission A) >= 2* T Propag ----------------------------- OUI

## Slide 30
2)Un réseau 10base5 a un débit de 10 mbit/s et une longueur maximale possible de 2.5 Km. On supposera que la vitesse de propagation du signal est de 108m/s. quelle est la taille de la plus petite trame possible pour éviter les collisions dans ce type de réseaux.
T emission >= 2*Tpropag
(Taille ?/débit)>=2*(Distance/V)
Taille (trame)>=(2*(distance/vitesse))*debit
Taille (trame)>=(2*(2500/10^8))*2^20*10= 524,288 bits/8= …….65 octet

## Slide 31
3)En considérant des trames ayants la taille de la question 2 dans un réseau à un débit de 100Mbit/s (le 100baseTX par exemple), Quelle sera la longueur maximale possible pour ce réseau.
T emission >= 2*Tpropag
65/100*2^20 >= 2 (Dist/10^8)
Dist < 247 m (la longueur entre le PC (prise RJ45 murale) et le switch (local technique))

## Slide 32: Exercice 3 – Série 3
Soit un réseau informatique ETHERNET reliant une dizaine d’ordinateurs à l’aide d’un seul switch à 16 ports d’entrées/sorties, avec les caractéristiques suivantes :
Le débit binaire est de 100 Mb/s.
La vitesse de propagation du signal sur le support de transmission est de 108 mètre/s.
La taille minimale des trames échangées est de 60 octets.
1) Comment appelle-t-on la technique d’accès utilisée dans ce réseau ?
2) Quelle devrait être alors la longueur du câble reliant chaque ordinateur au switch pour assurer un bon fonctionnement de cette technique d’accès?
3) Si on suppose que les câbles utilisés sont d’une longueur maximale de 50m, quelle est alors le nombre maximum de switchs en cascade que l’on pourrait utiliser dans ce réseau ? Expliquez.

## Slide 33
Comment appelle-t-on la technique d’accès utilisée dans ce réseau ?
il s’agit d’un réseau ethernet en étoile donc la méthode d’acces c’est la : CSMA/CD
2) Quelle devrait être alors la longueur du câble reliant chaque ordinateur au switch pour assurer un bon fonctionnement de cette technique d’accès?

## Slide 34
2) Quelle devrait être alors la longueur du câble reliant chaque ordinateur au switch pour assurer un bon fonctionnement de cette technique d’accès?

## Slide 35
3) Si on suppose que les câbles utilisés sont d’une longueur maximale de 50m, quelle est alors le nombre maximum de switchs en cascade que l’on pourrait utiliser dans ce réseau ? Expliquez.