## Slide 1: CHPITRE 4
Le réseaux Internet et les protocoles TCP/IP

## Slide 2: 1. La pile TCP/IP: Transport Control Protocol / Internet Protocol

## Slide 3: 2. Adressage IP
Dans un réseau informatique, chaque ordinateur, ou plus généralement chaque périphérique réseau, dispose d'une adresse IP unique (codée sur 32bits pour IPv4). Tandis que ‘une adresse IPv6 en contient 128 bits. On dispose ainsi de 2128 ≈ 3,4×1038 = 340 sextillions d'adresses IPv6, contre 232 ≈ 4 milliards d'adresses IPv4.
@IP = 197 . 75 . 200 . 22 (notation décimale)
11000101. 01001011. 11001000. 00010110 (notation binaire)
une adresse de réseau dans les bits de poids forts (dont le nombre est à fixer par l'administrateur),
une adresse de machine dans les bits de poids faibles.

## Slide 4: 3. Classe d’adresse IP
Classe | Adresses
A | 0.0.0.0 à 127.255.255.255
B | 128.0.0.0 à 191.255.255.255
C | 192.0.0.0 à 223.255.255.255
D | 224.0.0.0 à 239.255.255.255
E | 240.0.0.0 à 247.255.255.255

## Slide 5: 3. Classe d’adresse IP et masque réseau
Dans une adresse de classe A, on dispose de 8 bits pour identifier le réseau et de 24 bits pour identifier l’hôte. Le masque réseau est de : 255.0.0.0 ou en notation oblique : /8
10.10.10.1
255.0. 0. 0
10.0.0.0
Dans une adresse de classe B. Les 16 premiers bits identifient le réseau et les 16 derniers bits identifient la machine. Le masque réseau est de 255.255.0.0 ou en notation oblique : /16
Dans une adresse de classe C. Les 24 premiers bits pour identifient le réseau et les 8 bits restants identifient la machine. Le masque réseau est de 255.255.255.0 ou en notation oblique : /24

## Slide 6: 4. Les adresses IP particulières :
Les adresses de réseaux sont affectées par un organisme international à but non lucratif : ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers).
<id. de réseau nul>.<id. de machine> est utilisée pour désigner une machine sur son réseau lors d'un boot (processus d’amorçage).
0.0.0.1 /8
<id. de réseau>.<id. de machine nul> n'est jamais affectée à une machine car elle permet de désigner le réseau lui-même.
10.0.0.0 /8

## Slide 7: 4. Les adresses IP particulières :
<id. de réseau>.<id. de machine avec tous ses bits à 1> est une adresse de diffusion ou de broadcast. Un datagramme adressé à cette adresse sera ainsi envoyé à toutes les machines du réseau.
Eg : le réseau 10.0.0.0/8 , l’adresse de diffusion est : 10.255.255.255
255.255.255.255 est une adresse de diffusion locale, car elle désigne toutes les machines du réseau auquel appartient l'ordinateur qui utilise cette adresse. L'avantage par rapport à l'adresse précédente est que l'émetteur n'est pas obligé de connaître l'adresse du réseau auquel il appartient.

## Slide 8: 4. Les adresses IP particulières :
127.0.0.1 est une adresse de bouclage (loopback) qui est utilisée pour permettre les communications interprocessus sur un même ordinateur ou réaliser des tests de logiciels.
Les adresses de classe A de 10.0.0.0 à 10.255.255.255, de classe B de 172.16.0.0 à 172.31.255.255 et de classe C de 192.168.0.0 à 192.168.255.255 sont réservées à la constitution de réseaux privés autrement appelés intranet.

## Slide 9: 5. Les sous-réseaux:
Le système des adresses IP permet également la définition d'adresses de sous-réseaux en découpant la partie réservée à l'adresse des machines sur un réseau en deux parties dont la première sera un identificateur de sous-réseau. Ainsi, un seul réseau de classe B, sur lequel on pourrait nommer 65 534 machines pourra être décomposé en 256 sous-réseaux de 254 machines, de la manière décrite ci-dessous :
<id. de réseau sur 16 bits>.<id. de sous-réseau sur 8 bits>.<id. de machine sur 8 bits>
L'administrateur d'un réseau peut décider de découper où il veut la zone des identificateurs de machines, ce découpage facilite le travail des routeurs. On peut également adopter le même principe pour un réseau de classe C. Cette technique a pour effet de provoquer un routage hiérarchique.

## Slide 10: 5. Les sous-réseaux:
Soit un paquet IP arrivant du réseau Interner destiné à la machine X.Y.1.2.
Au niveau du routeur R:
une décapsulation se fait permettant à R d’extraire l’@ de destination X.Y.1.2.
le routeur R, exécute ensuite un ET logique entre X.Y.1.2 et le masque de sous réseau pour identifier l’interface de sortie.
R dirige le paquet vers l’interface bleu correspondant au SR X.Y.1.0
Masque réseau :
255.255.0.0
Masque sous-réseau :
255.255.255.0
Masque sous-réseau :
255.255.255.0

## Slide 11: 6. A quois sert Le masque de sous réseau (subnet netmask) ?
Nous avons déjà vu plusieurs aspects importants des masques qu'il faudra toujours essayer de garder à l'esprit :
- Codés sur 4 octets, soit 32 bits, - Ils permettent de faire la séparation entre la partie réseau et la partie machine de l'adresse IP, - La partie réseau est représentée par des bits à 1, et la partie machine par des bits à 0, - Le masque ne représente rien sans l'adresse IP à laquelle il est associé.

## Slide 12: 6. A quois sert Le masque de sous réseau (subnet netmask) ?
Identifier le sous réseau de la destination : en exécutant un et logique avec l’adresse IP
2) Déterminer le nombre de machine par sous réseau
Dans le sous-réseau X.Y.1.0 dont le masque est de 255.255.255.0, le dernier octet est réservé pour les hôtes. Ce qui nous donne 2^8 = 256 adresses disponibles.
X.Y.1.0 ----------- réservé pour le sous réseau
X.Y.1.1
X.Y.1.2
….
….
X.Y.1.254
X.Y.1.255 ----------- réservé pour le broadcast

## Slide 13: 7. masque de sous réseau (notation oblique /)
Une autre notation est souvent utilisée pour représenter les masques. On la rencontre souvent car elle est plus rapide à écrire. Dans celle-ci, on note directement le nombre de bits significatifs en décimal.
Ainsi, pour notre exemple 192.168.25.0/255.255.255.0, on peut aussi écrire 192.168.25.0/24, car 24 bits sont significatifs de la partie réseau de l'adresse. De même les écritures suivantes sont équivalentes :
10.0.0.0/255.0.0.0 = 10.0.0.0/8
192.168.25.32 /255.255.255.248 = 192.168.25.32/29 (@du 5 eme SR) Car 248 en binaire = 11111000
29 = 24 bit à 1 des 255.255.255 + 5 bits à 1 de 248

## Slide 14: 8. Comment bien choisir son masque ?
Etant donné que le masque détermine le nombre de machines qu'il pourra y avoir sur un réseau, c'est souvent de cette information que l'on part pour choisir le masque.
Etant donné que l'on travail en binaire, le nombre de machines possible au sein d'un réseau sera une puissance de 2.
Pour un nombre de machines donné, il faudra donc choisir la puissance de 2 supérieures pour pouvoir adresser les machines. De plus, il faudra prévoir un certain nombre d'adresses supplémentaires pour accueillir de nouvelles machines.
Problème :
Disons que l'on possède le réseau 190.3.0.0/255.255.0.0 et que l'on veut faire des sous- réseaux de 2000 machines au sein chaque sous réseau. Quel masque de sous-réseau permettra cette configuration ?

## Slide 15: 8. Comment bien choisir son masque ?
Problème :
Disons que l'on possède le réseau 190.3.0.0/255.255.0.0 et que l'on veut faire des réseaux de 2000 machines au sein chaque sous réseau. Quel masque de sous-réseau permettra cette configuration ?
La puissance de 2 supérieure à 2000 est 211= 2048. Pour identifier 2048-2=2046 adresses, il nous faut 11 bits. Donc, dans notre masque, 11 bits seront à 0 pour identifier la partie machine et les 5 bits restants seront à 1, ce qui donne :
11111111.11111111.11111000.00000000 = 255.255. (128+64+32+16+8).0 (/21)
248

## Slide 16: Exercice1/ Série 4
Adresse | Attribuée? | Motif
0.1.1.1 classe A | non | ID réseau nul
18.1.0.1 | oui classe A | 
126.200.15.89 | oui classe A | 
129.256.58.84 | Non | Octet 2>255
10.255.255.255 classe A | Non | diffusion
185.27.1.25 | Oui classe B | 

## Slide 17: Exercice1/ Série 4
Adresse | Attribuée? | Motif
255.100.1.1 | Non | non classée
234.10.20.30 classe D | oui | 
64.255.11.48 | oui | A
220.87.56.95 | oui | C
10.0.0.0 classe A | Non | @ réseau

## Slide 18
La machine ORDI1 a l'adresse IP : 184.65.94.20 masque 255.255.240.0 = /20 Les adresses IP suivantes sont-elles situées sur le même sous-réseau que ORDI1?
L’@ORD1 est de classe B (/16) 255.255.11110000.0 , on en déduit qui il existe des SR
Les SR sont définis sue les 4 bits de poids fort du 3eme octet.
A quel SR appartient ORD1 ?
94 = 01011110
240=11110000
01010000 = 80, ORD1 appartient au SR 80, chercher l’interval qui définit tte les @IP valides du SR 80 :[184.65.01010000.00000001-184.65.01011111.11111110]
[184.65.80.1-184.65.95.254]
184.65.75.1 ? non 184.65.78.1 ? non 184.65.80.1 ? Oui, c’est la 1ere @IP
184.65.100.1 ? non 184.65.87.1 ?oui 184.65.96.1 ? non
184.65.90.1 ?oui 184.65.94.1 ?oui 184.65.98.1 ? non

## Slide 19: Exercice2/ Série 4
Adresse IP | Adresse masque | Adr réseau | Adr sous-réseau | Adr hôte | Classe
132.208.17.5 | 255.255.255.0 =/24 | 132.208.0.0/16 | 132.208.17.0/24 | 132.208.17.5/24 | B
88.3.4.4 | /16 | 88.0.0.0/8 | 88.3.0.0/16 | 88.3.4.4/16 | A
195.3.4.136 | 255.255.255.240=/28 | 195.3.4.0/24 | NUM SR = 8 = 1000 195.3.4.128/28 | 195.3.4.136/28 1000SR/1000H Num Hot = 8 | C
X.Y.25.5 | 255.255.0.0 =/16 | X.Y.0.0/16 X[128-191] | Pas de SR | 25.5/16 | B
83.3.2.4 | 255.255.255.0 | 83.0.0.0/8 | 83.3.2.0/24 | 83.3.2.4/24 | A
132.208.10110011.5 = 132.208.179.5 | 255.255.240.0 = 255.255.11110000.0 | 132.208.0.0/16 | Num SR =11 132.208.176.0/20 | 3.5 132.208.179.5 | B

## Slide 20: 9. Le protocole IP (Internet Protocol, RFC 791)
le protocole IP est au cœur du fonctionnement d'un internet. Il assure sans connexion un service non fiable de délivrance de datagrammes IP. Le service est non fiable car il n'existe aucune garantie pour que les datagrammes IP arrivent à destination. On parle de remise au mieux (best effort delivery).
Le mode de transmission est non connecté car IP traite chaque datagramme indépendamment de ceux qui le précèdent et le suivent.

## Slide 21: 9. Le protocole IP (Internet Protocol, RFC 791)
Le rôle du protocole IP est centré autour des trois fonctionnalités suivantes :
définir le format du datagramme IP qui est l'unité de base des données circulant sur Internet
définir le routage dans Internet
définir la gestion de la remise non fiable des datagrammes.

## Slide 22: 10. Le Datagramme IP
Un datagramme IP est constitué d’un en-tête suivi d'un champ de données.

## Slide 24: 10. Le Datagramme IP
Le champ version codé sur 4 bits : permet d’identifier la version du protocole IP utilisé
Le champ longueur d'en-tête codé sur 4 bits : indique la longueur de l'en-tête du datagramme IP, en multiple de 32 bits. Ce champ est nécessaire car un en-tête peut avoir une taille supérieure à 20 octets (taille de l'en-tête classique) à cause des options que l'on peut y ajouter. la taille maximale fait : (23 + 22 + 21 + 20) × 4 = 60 octets

## Slide 25: 10. Le Datagramme IP
Le champ TOS(Type Of Service) codé sur 8 bits (4 utiles) : indique la façon dont le datagramme doit être traité et se décompose en six sous champs comme suit :
Le champ priorité varie de 0 (000) priorité normale (valeur par défaut) à 7 (111) priorité maximale pour la supervision du réseau et permet d'indiquer l'importance de chaque datagramme.

## Slide 26: 10. Le Datagramme IP
Le champ TOS(Type Of Service) codé sur 8 bits (4 utiles) : indique la façon dont le datagramme doit être traité et se décompose en six sous champs comme suit :
D est mis à 1 pour essayer de minimiser le délai d'acheminement (par exemple choisir un câble sous-marin plutôt qu'une liaison satellite)
T est mis à 1 pour maximiser le débit de transmission,
R est mis à 1 pour assurer une plus grande fiabilité
C est mis à 1 pour minimiser les coûts de transmission.
Si les quatre bits sont à 1, alors c'est la sécurité de la transmission qui doit être maximisée

## Slide 28: 10. Le Datagramme IP
Le champ longueur totale contient la taille totale en octets du datagramme, et comme ce champ est sur 2 octets, on en déduit que la taille complète d'un datagramme ne peut dépasser 65535 octets. Utilisée avec la longueur de l'en-tête elle permet de déterminer où commencent exactement les données transportées.
Les champs identification (16 bits), drapeaux (3bits) et déplacement de fragment (13 bits) interviennent dans le processus de fragmentation des datagrammes IP et sont décrits plus loin dans le cours.
Le champ durée de vie (TTL) codé sur 8 bits indique le nombre maximal de routeurs que peut traverser le datagramme. il est initialisé à N (souvent 32 ou 64) par la station émettrice et décrémenté de 1 (il perd une vie) par chaque routeur qui le reçoit et le réexpédie. Si TTL = 0 alors le datagramme est détruit.

## Slide 29: 10. Le Datagramme IP
Le champ protocole codé sur 8 bits identifie le protocole de plus haut niveau qui a servi a créé ce datagramme. (1 pour ICMP, 2 pour IGMP, 6 pour TCP et 17 pour UDP).
Le champ Total de contrôle d’en tête (HEADER CHECKSUM) : codé sur 16 bits pour s’assurer de l’intégrité de l’en-tête. Lors du calcul de ce “ checksum ” ce champ est à 0. En cas d’erreur, le datagramme est oublié (“ discard ”).
Les adresses IP source et destination codées sur 32 bits.
Le champ options est une liste de longueur variable, mais toujours complétée par des bits de bourrage pour atteindre une taille multiple de 32 bits pour être en conformité avec la convention qui définit le champ longueur de l'en-tête.

## Slide 30: 11. La fragmentation des datagrammes IP
On appelle la taille maximale d'une trame d'un réseau le MTU (Maximum Transfert Unit) : la taille maximale d’un datagramme IP qui peut traverser un réseau (LAN) sans subir de fragmentation. Par exemple, pour les réseaux Ethernet le MTU = 1500 octets et 4470 octets pour FDDI.

## Slide 31: 11. La fragmentation des datagrammes IP
Le datagramme initial généré par la station A a une taille de 1320 octet. R1 : (Réseau 1)1320 < (réseau2)620------R1 va procéder à une fragmentation du datagramme d’origine:

## Slide 32: 11. La fragmentation des datagrammes IP
Règles de fragmentation IP:
Seul les routeurs prennent la décision de fragmenter;
La taille d'un fragment est choisie la plus grande possible tout en étant un multiple de 8 octets (sauf pour le dernier fragment);
Un datagramme fragmenté n'est réassemblé que lorsqu'il arrive à destination finale;
C’est la station de destination finale qui rassemble tous les fragments une fois qu’ils sont tous reçus;
Chaque fragment est routé de manière totalement indépendante des autres fragments du datagramme d'où il provient.
Le destinataire final qui reçoit un premier fragment d'un datagramme arme un temporisateur de réassemblage, c'est-à-dire un délai maximal d'attente de tous les fragments. Si, passé ce délai, tous les fragments ne sont pas arrivés il détruit les fragments reçus et ne traite pas le datagramme.

## Slide 33: 11. La fragmentation des datagrammes IP
Champs d’un datagramme IP qui gèrent la fragmentation:
Le processus de fragmentation-réassemblage est rendu possible grâce aux différents champs suivants:
le champ identification est un entier qui identifie de manière unique chaque datagramme émis et qui est recopié dans le champ identification de chacun des fragments si ce datagramme est fragmenté.
Le champ drapeaux comprend trois bits dont deux qui contrôlent la fragmentation. DF : Do not Fragment
                NF : Next Fragment
                Le champ déplacement de fragment (offset) précise la localisation du début du fragment dans le datagramme initial.
NF
DF

## Slide 34: 11. La fragmentation des datagrammes IP
Drapeau(H1-H4):
DF= 0, NF=1
Drapeau(H5):
DF= 0, NF=0

## Slide 35: Exercice 4
0100 Ver | 0101 LongE | 11111111 TOS | 0000 0001 0000 0000 Longueur totale | 
0000 0000 0000 0101 identification |  |  | 0 1 0 drapeaux | 00000 0100 0000 Déplacement
0001 0000 TTL |  | 0000 0110 Protocole | Total de contrôle d’erreur | 
01001111. 11110000. 00001111. 10001001 |  |  |  | 
11001000. 1110 0001. 10001100. 11111111 |  |  |  | 
Données |  |  |  | 

## Slide 36: Exercice 4
A quel protocole est destiné le datagramme IP, justifier ?
Protocole = 0000 0110 bin = 6 dec -------TCP
2. Qu’indiquent les valeurs des champs drapeaux et déplacement ?
Drapeaux = 0 1 0,DF= 0, NF= 1, ce datagramme est un fragment
Déplacement= 00000 0100 0000 bin = 64 octet
3. Donner la longueur totale du datagramme d’origine, à l’envoi ?
LT (fragment) = 0000 0001 0000 0000 = 256 octet= 236+20
LE = 0101= 5*4 = 20 octet en plus offset = 64octet
LT (datagramme d’origine) > 20+ 64+236 = 320 octet

## Slide 37: Exercice 4
4. Interpréter la valeur du champ TOS ?
TOS =(111) priorité maximale , (DTRC) = 1111 sécurité maximale 1
5. Donner l’adresse IP (en décimal) des réseaux source et destination, ainsi que leurs classes?
@IP source = 01001111. 11110000. 00001111. 10001001
= 79.240.15.137 classe A
@IP destination = 11001000. 1110 0001. 10001100. 11111111
= 200.225.140.255 classe C (@ diffusion)
6. A qui est destiné ce datagramme ? À toutes les machines du réseau 200.225.140.0 /24

## Slide 38: 12. Le routage IP
D'une manière générale on distingue la remise directe, qui correspond au transfert d'un datagramme entre deux ordinateurs du même réseau, et la remise indirecte qui est mise en œuvre dans tous les autres cas, c'est-à-dire quand au moins un routeur sépare l'expéditeur initial et le destinataire final.
Pour sa part, la remise indirecte nécessite de déterminer vers quel routeur envoyer un datagramme IP en fonction de sa destination finale. Ceci est rendu possible par l'utilisation d'une table de routage spécifique à chaque routeur qui permet de déterminer vers quelle voie de sortie envoyer un datagramme destiné à un réseau quelconque

## Slide 39: 12. Le routage IP
D'un point de vue fonctionnel une table de routage contient des paires d'adresses du type (D;R) où D est l'adresse IP d'une machine ou d'un réseau de destination et R l'adresse IP du routeur suivant sur la route menant à cette destination.
Cette technique, dans laquelle un routeur ne connaît pas le chemin complet menant à une destination, mais simplement la première étape de ce chemin, est appelée routage par sauts successifs (next-hop routing).
Une table de routage contient aussi une route par défaut qui spécifie un routeur par défaut vers lequel sont envoyés tous les datagrammes pour lesquels il n'existe pas de route dans la table.

## Slide 40
U La route est en service.
G La route est un routeur (gateway). H La route est un ordinateur (host), la destination est une adresse d'ordinateur.

## Slide 41: Exercice 5

## Slide 42: Exercice 5
@ réseau | sortie
195.19.20.0 | Directe (195.19.20.28)
205.2.3.0 | 199.71.35.9
199.71.35.0 | Directe(199.71.35.15)
220.20.15.0 | 199.71.35.9
Autres(internet) default | 195.19.20.31
R 1
@ réseau | sortie
195.19.20.0 | Directe(195.19.20.31)
205.2.3.0 | 195.19.20.28
199.71.35.0 | 195.19.20.28
220.20.15.0 | 195.19.20.28
Autres(internet) default | 222.19.20.55
R 2
@ réseau | sortie
195.19.20.0 | 199.71.35.15
205.2.3.0 | directe
199.71.35.0 | directe
220.20.15.0 | directe
Autres(internet) default | 199.71.35.15
R 3
@ réseau | sortie
195.19.20.0 | 222.19.20.50
205.2.3.0 | 222.19.20.50
199.71.35.0 | 222.19.20.50
220.20.15.0 | 222.19.20.50
Autres(internet) default | Directe(221.20.19.40)
R 4

## Slide 43: Exo5 Q3
222.19.20.0/24 classe C
Etude des besoins : Nombre de SR = 6 ayant 5 hôte au max y compris les interfaces des routeurs directement connectés au LAN
Masque de SR : 255.255.255.11100000=255.255.255.224/27
Ou 255.255.255.240 /28 ou /29
SR1 =220.20.15.0 = 222.19.20.0 /27
SR2= 205.2.3.0=222.19.20.32/27
SR3=199.71.35.0=222.19.20.64/27
SR4= 195.19.20.0=222.19.20.96/27
SR5 (RTC) =222.19.20.0 = 222.19.20.128/27
SR6 (internet) = 221.20.19.0 = 222.19.20.160/27

## Slide 44: 13. Le Protocole ARP (Address Resolution Protocol) RFC 826
la station Ethernet A (IA, PA) a besoin de connaître l’adresse physique de la station Ethernet B (IB, PB), pour ce faire elle envoie un datagramme de format spécial, dédie à ARP, qui lui permet de poser la question (“ Arp question ”) à l’ensemble des machines actives “ broadcast Niv 2”.
Toutes les machines du LAN écoutent cet échange et peuvent mettre à jour leur table de conversion (adresse IP, adresse Ethernet) pour la machine A

## Slide 45: 13. Le Protocole ARP (Address Resolution Protocol) RFC 826
La réponse de B est du type “ unicast ”.
Si la station B ne répond pas, la station continuera à poser la question à intervals réguliers pendant un temps infini. Il n’est pas besoin d’utiliser ARP préalablement à chaque échange, car heureusement le résultat est mémorisé.

## Slide 46: 14. Le service de nommage DNS (Domain Name Service)
Lorsque vous vous adressez à une machine de l’Internet, il est souvent plus pratique de mémoriser un nom symbolique plutôt que son adresse IP. Toutefois, on peut utiliser indifféremment l’une ou l’autre des deux formes d’adresse. Ceci est possible grâce au service DNS (Domain Name Service), qui est chargé de convertir si besoin les adresses IP en noms symboliques ou les noms symboliques en adresses IP.
Chaque serveur DNS gère les noms d’hôtes correspondants à une plage d’adresses IP. C’est ce que l’on appelle une zone. Le DNS qui contrôle cette zone est appelé serveur primaire de la zone DNS.
Une zone contient un ou plusieurs domaines et chaque domaine contient des sous-domaines.

## Slide 48
Réseau 1 Ethernet 25.10.1.0 Réseau 2 Token Ring 25.10.2.0

## Slide 49: EXO7:
1/ Un routeur : 2 réseau différents + acces vers Internet
2/Réseau 1: IEEE 802.3 Trame Ethernet (BUS cable coaxial , ETOILE paire torsadée)
Réseau 2: IEEE 802.5 Token Ring (Anneau paire torsadée, FDDI fibre optique )
3/Pour permettre une connectivité entre B et le serveur Web:
3.1 définir le bon masque: 255.255.255.0 /24
3.2 définir la passerelle gateway : 25.10.1.1 (ping B-serveur Web)
3.3 définir un serveur DNS : 25.10.1.33 ( consulter les pages web du site www.usthb.dz)

## Slide 50: 14. Le service de nommage DNS (Domain Name Service)
Lorsqu'un serveur de noms reçoit une demande, il vérifie si le nom appartient à l'un des sous domaines qu'il gère. Si c'est le cas, il traduit le nom en une adresse en fonction de sa base de données et renvoie la réponse au demandeur.
Sinon, il s'adresse à un serveur de nom racine qui connaît le nom et l'adresse IP de chaque serveur de noms pour les domaines de second niveau. Ce serveur de nom racine lui renvoie alors l'adresse d'un serveur de noms à contacter, et ainsi de suite, par interrogations successives de serveurs de noms, il sera capable de fournir l'adresse demandée.
Pour éviter de faire trop souvent de telles requêtes, tout serveur de noms stocke dans une mémoire cache les correspondances (numéro IP, nom de machine) de manière à pouvoir fournir la réponse immédiatement si une même demande lui parvient ultérieurement