## Slide 1: CHAPITRE 2
Codage et protection contre les erreurs
(Sous couche LLC )

## Slide 2: 1. Codage et représentation de l’information textuelle
Un code est caractérisé par sa longueur, qui n’est autre que le nombre de bits représentant chaque caractère.
Les codes les plus fréquents en téléinformatique ont des longueurs de 5, 6 ou 7 ou 8 bits permettant de coder respectivement 32, 64, 128 ou 256 caractères différents.
Code CCITT (comité consultatif international télégraphique et téléphonique-) Ce code, encore appelé code Baudot est utilisé pour la transmission sur le réseau télégraphique (TELEX). C’est un code à 5 bits qui ne permet donc que 32 combinaisons
Code DCB (décimal code binaire) ce code à 6 bits a été très utilisé pour la transmission avec des terminaux asynchrones.
Code CCITT n°5 à 7 bits, appelé aussi code ASCII (American Standard Code for Information Interchange) ou encore alphabet international n°5 est très utilisé et permet de coder 128 caractères
Code EBCDIC ce code (Extended Binary Coded Decimal Interchange Code) à 8 bits et très utilisé du fait que chaque caractère est représenté par un octet.

## Slide 3: 1. Codage et représentation de l’information textuelle
Nous avons vu dans le chapitre précédent que les lignes de transmission n’étaient pas parfaites et que des erreurs pouvaient être introduites sur les symboles d’une suite binaire. Les origines de ces erreurs peuvent être recensées et dépendent :
du nombre de répéteur
du support de transmission
du débit, du type de codage, modulation ...
Ce taux varie de 10 -7 à 10 -9 .
Il existe deux stratégies possibles pour détecter les erreurs, la destination peut :
  Détecter les erreurs, puis demander une retransmission (c’est les codes détecteurs d’erreurs)
  Détecter et corriger les erreurs (les codes correcteurs d’erreurs)

## Slide 4: 2. Principe générale :
Chaque suite de bits à transmettre est augmentée par une autre suite de bits dite de redondance ou de contrôle.
Pour chaque suite de k bits transmise, on ajoute r bits. On dit alors que l’on utilise un code C(n, k) avec n = k +r .
n: taille de l’alphabet du code ;
k : taille de l’information utile.
Exemple : un code C(4,2) : m1=0010, m2=1000, m3=0111, m4=1110.
Dh de C(4,2)=2 car D(m1,m2)=2, D(m1,m3)=2, D(m1,m4)=2,D(m2,m3)=4,D(m2,m4)=2, D(m3,m4)=2

## Slide 5: 3. Généralités sur les codes
Un code de longueur N est un ensemble C de séquences de N bits. Une séquence de N bits n'appartenant pas à C sera dite invalide.
A la réception d'une séquence de N bits, deux cas sont possibles :
La séquence correspond à un élément du code et la transmission sera considérée comme étant correcte (on n'est pas sûr de l'exactitude de la transmission),
La séquence n'est pas valide. On est en présence d'une erreur (c'est une certitude), et le récepteur peut alors soit corriger l'erreur (code détecteur et correcteur d'erreurs), soit demander une retransmission (code détecteur d'erreurs).

## Slide 6: 4. Généralités sur les codes / opérations
0+0=0 0.0=0
0+1=1 0.1=0
1+0=1 1.0=0
1+1=0 1.1=1
Somme modulo 2 (XOR)
Multiplication modulo 2

## Slide 7: Définitions :
Poids de Hamming (m): Le poids de Hamming d’un vecteur représente le nombre de 1 qu’il contient.
Ex : m=011101 --------------- Le poids de Hamming du mot m est 4
Distance de Hamming (M, M’) : C’est le nombre de bits en lesquels 2 mots d’un code diffèrent (on peut dire aussi que c’est le nombre de bits de leur somme modulo 2).
Ex : M = 10001001 et M’ = 10110001 => Dh(M, M’) = 3
10001001
XOR 10110001
00111000

## Slide 8: Définitions:
La distance de Hamming notée Dh d'un code C est le minimum des distances entre 2 séquences quelconques de ce code.
THEOREME
Soit un code C(n,k) tel que sa distance de hamming minimale est égale à Dmin :
Si Dmin = 2d+1, alors la détection est d’ordre  2d et la correction est d’ordre  d.
Si Dmin = 2d, alors la détection est d’ordre  2d-1 et la correction est d’ordre  d-1.
Considérons le code suivant {00000 ; 11111}, k = 1, n = 4. Ce code possède 3 bits de contrôles.
On a Dmin= 4. Donc, détection d’ordre  3 et correction d’ordre  1.

## Slide 9: 5. Méthodes simples de détection et de corrections des erreurs
5.1 vérification par répétition :
Consiste à faire suivre le message d’une réplique du message d’origine, à la réception. Le récepteur compare les deux copies, il est accepté que s’il y ‘a identité. Dans le cas contraire, il est demandé à l’émetteur de retransmettre le message.
On peut améliorer cette méthode on procédant à la correction, on envoyant un nombre impaire de copies au récepteur, le récepteur détermine le nombre majoritaire de copies identiques et les considère comme étant le message d’origine ou au pire des cas renvoie une copie à l’émetteur pour vérification.

## Slide 10: 5. Méthodes simples de détection et de corrections des erreurs
5.2 le mode Echoplex :
Ce mode permet dans le cas d’un mécanisme de transmission le plus élémentaire d’échanger des informations entre deux machines informatiques avec un taux d’erreur nul. Lors d’une communication, les caractères transmis d’une machine vers une autre sont retransmis à l’arrivée vers la machine émettrice. De ce fait, si une erreur se produit dans la transmission ou la retransmission le caractère en erreur est automatiquement détecté et retransmis. Le mécanisme des échanges est montré par la figure ci-dessous

## Slide 12: 5. Méthodes simples de détection et de corrections des erreurs
5.3 Méthodes de corrections des erreurs par retransmission : concepts de base
Consiste à renvoyer à chaque réception d’un message de données M, un message court appelé « ACK » qui est positif si le message ne comporte pas d’erreurs et négatifs sinon dans ce cas l’émetteur ré-émet le message.
Inconvénients :
Cas où l’ACK est perdu : dans ce cas on implémente un temporisateur qui s’enclenche dés que le message est envoyé, si après « t » secondes l’ACK n’a pas été reçu, on conclue que le message a été perdu ou que l’ACK a été perdu. On procède au renvoi du message.
Problématique : difficulté d’estimer le temps de transfert.

## Slide 13: 5. Méthodes simples de détection et de corrections des erreurs
5.4 Parité transversale (ou verticale) VRC : Vertical Redundancy Cheking
L'information est sectionnée en blocs de m bits qui sont généralement des caractères, et on ajoute à chaque bloc un bit de parité (r=1) de telle sorte que la somme des m+1 bits modulo 2 soit nulle (parité paire) ou égale à 1 (parité impaire).
Exemple d'envoi de 4 caractères de longueur 3 (K=3). C(4,3)
Information utile : 110 001 011 000,
Information envoyée : 1100 0011 0110 0000.

## Slide 14: 5. Méthodes simples de détection et de corrections des erreurs
5.5Parité longitudinale (ou horizontale) VRC/LRC
On applique la même méthode aux bits de poids identique sur la totalité d'un message découpé en ‘caractères’. On combine généralement la parité transversale et parité longitudinale de la façon suivante : les caractères munis de leur bit de parité transversale sont regroupés en blocs, et on ajoute à la fin de chaque bloc un caractère supplémentaire pour la parité longitudinale (ce contrôle est appelé LRC/VRC pour Vertical Redundancy Checking / Longitudinal Redundancy Checking).
1100 0011 0110 0000 1001(LRC)

## Slide 15: 5. Méthodes simples de détection et de corrections des erreurs
Principe : une erreur simple modifie simultanément la parité d’une ligne et d’une colonne.
Correction : inverser le bit situé à l’intersection de la ligne et de la colonne ayan une parité incorrecte.
Exemple : (Emeteur) 1100 0011 0110 0000 1001(LRC)
Récepteur : 1100 0011 0100 0000 1001
1 0 0 0 1 LRC( récepteur) = 1011
1 0 1 0 0
0 1 0 0 1
0 1 0 0 1

## Slide 16: Exo 1 / Série 2
1)Donner le message codé correspondant au message utile suivant, lorsque la technique VRC est utilisée pour le traitement des erreurs de transmission et que les caractères du message sont codés en BCD (n=4bits) :
M = 0011/0111/0110/0100, M(VRC) = 00110 01111 01100 01001
0 0 0 0
0 1 1 1
1 1 1 0
1 1 0 0
0 1 0 1 VRC

## Slide 17: Exo 1 / Série 2
2) Refaite la même chose avec la technique VRC/LRC
M = 0011/0111/0110/0100,
M(VRC/LRC) = 00110 01111 01100 01001 01100
LRC
0 0 0 0 0
0 1 1 1 1
1 1 1 0 1
1 1 0 0 0
0 1 0 1 0 VRC

## Slide 18: Exo 1 / Série 2
3) Vérifier si les messages suivants reçus par un récepteur sont corrects lorsque celui-ci utilise la technique VRC/LRC
M1 = m1=00110/01100/01001/01110
M2 = 01111/01100/01001/01010
LRC
0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 1 0 1 1 1 1
1 1 0 0 1 1 0 0
1 0 0 1 1 0 0 1
0 0 1 1 VRC 1 0 1 0
M1 est mal reçu car PB LRC, M2 est bien reçu.